RIDER - WYMAGANIA TECHNICZNE

(Rider stanowi integralną część umowy)

SYSTEM nagłośnieniowy o uznanej marce wolny od szumów i przydźwięków, zestawy głośnikowe nie mogą stać bezpośrednio na scenie, wahania napięcia zasilającego scenę nie powinno przekraczać 5% przy 230 V,

MOC systemu nagłaśniającego musi być uzgodniona z zespołem i dostosowana do miejsca i charakteru koncertu.

### SCENA o rozmiarach min. 8x6x1 metrów, stabilna, zadaszona i obudowana z 3 stron tak, aby nie było możliwości zalania sprzętu przez deszcz.

- PODEST pod perkusję wymagany, minimalne rozmiary 3x2 metry, wysokość min. 30 cm.

### Podczas koncertu na scenie nie może przebywać nikt poza zespołem i obsługą techniczną.

Po zakończeniu koncertu należy zapewnić min. 20 minut czasu na zabezpieczenie sprzętu.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

1) Mikser frontowy:

Konsoleta cyfrowa o uznanej marce

- 20 kanałów input

Konsoleta analogowa o uznanej marce

- 20 kanałów input

- insert na każdy kanał,

- min.4-punktowa korekcja (2 parametryki),

2) Mikser monitorowy:

- konsoleta cyfrowa lub analogowa o uznanej marce

- min. 20 kanałó input

- min.3-punktowa korekcja

3) Monitory odsłuchowe -  5 niezależnych torów, w tym:

- 2 x tor dla wokalisty –XLR (własny IEM) + kolumna wedge,

- tor dla klawiszowca - kolumna wedge lub IEM,

- tor dla gitarzysty – kolumna wedge

- tor dla perkusisty - XLR

INPUT LISTA

| KICK | AUDIX D6, BETA 52 | STATYW KRÓTKI |
| --- | --- | --- |
| SNARE 1 | SM 57, AUDIX I5 | STATWY KRÓTKI |
| SNARE 2 | SM 57, E 604 | STATWY KRÓTKI, KLIPS |
| TOM 1 | E 604 | KLIPS |
| FLOOR TOM | E 604 | KLIPS |
| HI-HAT | NT 5, SM 81 | STATYW WYSOKI |
| OH L | C 414, NT 5, SM 81 | STATYW WYSOKI |
| OH R | C 414. NT 5, SM 81 | STATYW WYSOKI |
| BASS | XLR |  |
| GUITAR | SM 57, E 906, AUDIX I5 | STATYW WYSOKI |
| PIANO L-R | 2X DI-BOX – RADIAL, BSS, KLARK TEKNIK etc |  |
| SYNTH | DI-BOX – RADIAL, BSS, KLARK TEKNIK etc. |  |
| LEAD VOC | SM 58 | STATYW WYSOKI |
| BACK VOC | SM 58, E 945 | STATYW WYSOKI |

Przy każdym instrumencie muszą znajdować się minimum 3 punkty zasilania 230 v

W przypadku zmian mikrofonów konieczne uzgodnienie z zespołem.

Prosimy o kontakt z zespołem minimum 2 tygodnie przed planowanym występem

WYMAGANIA SOCJALNO – ORGANIZACYJNE

1. Zabezpieczanie miejsc parkingowych dla samochodów zespołu w strefie koncertu.

2. Ochrona zespołu prowadzona przez profesjonalną agencję ochrony osób i mienia, posiadająca stosowne uprawnienia przewidziane na okoliczności imprez masowych.

3. Zapewnienie dla członków zespołu zamykanej garderoby usytuowanej w jak najbliższej okolicy sceny.

4. Wyposażenie garderoby:

- stół,

- krzesła – przynajmniej  6 sztuk,

- oświetlenie,

- lustro,

- podłoże umożliwiające komfortowe i bezpieczne przebieranie się członkom zespołu,

- min. 2 gniazda elektryczne 230V,

- szklanki lub innego rodzaju kubki, sztućce,

- przynajmniej 20 butelek wody mineralnej gazowanej i niegazowanej o pojemności po 0,5 l,

- przynajmniej 2 butelki napoju Coca – cola (Pepsi) o pojemności min. 1 l,

- 1 butelka Jack Daniel's Whiskey  o pojemności min. 0,7 l

- ciepły posiłek dla 5 osób (w tym jeden bezmięsny) – liczba osób do ustalenia w przeddzień koncertu,

- Kanapki/przekąski (również bezmięsne)

- lód w kostkach,

- napoje typu kawa i herbata, cukier,

5. Zapewnienie członkom zespołu dostępu do toalety.

6. Noclegu dla 5 osób (konfiguracja pokojów 5 pokoi  1-osobowych lub 2 pokoje 2 – osobowe +  1 pokój – 1- osobowy)

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

JERZY JANIK

www.latajacetalerze.com

latajacetalerze@vp.pl

tel. +48 606 704 472